8.1. Поплавок для удочки склеен из двух шариков – первый из пенопласта (плотность 0,5 г/см3), а второй – из алюминия (плотность 2,7 г/см3). Утонет ли поплавок, если шарики взяты одинаковых размеров? А если взять шарики одинаковых масс?

Решение

Для начала обозначим объемы одинаковых шариков через V, тогда массы шариков будут равны

mп = ρпV 	и 	mа = ρаV.

Найдем плотность получившегося поплавка:

ρ = ===1,6 г/см3.

Ясно, что такой поплавок сам по себе плавать в воде не будет, а сразу утонет.

Теперь найдем плотность поплавка, собранного из шариков равной массы. Обозначим массы шариков через m. Тогда объемы шариков будут равны

Vп=m/ρп 	и	 Vа=m/ρа.

Найдем плотность получившегося поплавка:

ρ==== г/см3 ≈ 0,84 г/см3.

Этот поплавок вполне сможет держаться на воде.

8.2. По двум взаимно перпендикулярным дорогам едут легковой автомобиль и грузовик с постоянными скоростями, величины которых равны 108 км/час и 81 км/час соответственно. Автомобиль проехал перекресток этих дорог в 12-00-00, а грузовик этот же перекресток проехал на 20 минут позже. В какой момент времени расстояние между автомобилями было наименьшим и чему оно было равно?

Решение

В 12-00-00 расстояние между автомобилями было равно 81 км/час ∙ (20/60) ч = 27 км (см. левый рис.). Расстояние между ними через 20 минут стало равно 108 км/час ∙ (20/60) ч = 36 км.

Если пересесть в систему отсчета автомобиля, то в ней грузовик движется со скоростью  = 135 км/час (см. правый рис.).

До места, соответствующего минимальному расстоянию, ему в этой системе отсчета нужно проехать расстояние

S = 27·(81/135) = 16,2 км.

На это ему потребуется время: (16,2/135)∙60 = 7,2 мин. При этом минимальное расстояние между автомобилями было равно: Lmin = 27∙(108/135) = 21,6 км.

8.3. Электростанция общей мощностью P = 1 ГВт работает на природном газе, и электроэнергия производится с помощью паровых турбин, тепловой КПД которых равен 30%. Вместе с продуктами сгорания газа 20% тепловой энергии сгоревшего газа сразу «вылетает в трубу». Оставшиеся η = 50% поступают зимой в систему отопления города. Для охлаждения и конденсации пара в замкнутом контуре электростанции применяется теплообменник, в который охлаждающая вода поступает при температуре T1 = +40°С, а выходит при температуре T2 = +80°С. Эта вода используется для отопления домов соседнего микрорайона. Какой диаметр должны иметь трубы, подводящие горячую воду в город, если скорость течения воды в них не должна превышать Vmax = 5 м/с?

Решение

Расход воды должен быть таким, чтобы количество теплоты, подводимое в теплообменник, полностью поглощалось протекающей холодной (T1 = +40°С) водой, нагревающейся до температуры T2 = +80°С.

Массовый расход воды в теплообменнике равен μ = ρ Smin Vmax.

Запишем уравнение теплового баланса:

P·η = (T2–T1)·Cводы·μ = (T2–T1)·Cводы·ρ·Smin·Vmax,

откуда

Smin =  =  = 1000000000·0,5/[(80 – 40)·4200·5·1000] ≈ 0,60 м2,

8.3* Для школьников, обучающихся по учебнику Пурышевой Н. С.) Ко дну сосуда с водой на поворотную ось прикреплена однородная прямая сосновая рейка длиной l = 1 м. Высота уровня воды в сосуде равна h = 0,6 м. Какая часть длины рейки при этом погружена в воду (см. рисунок)?

Плотность воды ρв = 1000 кг/м3, плотность сосны ρс = 640 кг/м3.

Решение

Рассмотрим силы, действующие на рейку: сила тяжести mg, сила реакции опоры N и выталкивающая сила F, действующая на погруженную в воду часть длины a рейки (см. рисунок). Выталкивающая сила F по закону Архимеда равна весу вытесненного рейкой объема V воды, то есть

F = ρвgV = ρвg(m1/ρc).

Здесь  – масса погруженной в воду части рейки.

Рассмотрим рейку, как рычаг, и воспользуемся «золотым правилом механики»:

mg cos φ (l/2) = ρвg(m1/ρc) cos φ (a/2).

(школьники, не знакомые с тригонометрическими функциями, могут воспользоваться для получения этого соотношения подобием треугольников).

Отсюда длина прогруженной в воду части рейки равна  м, т.е. в воду погружено 4/5 рейки, или 80% ее длины.

При необходимости можно найти угол (, который составляет рейка с горизонтом:

, откуда ( ( 48,6(.