Передача давления жидкостями и газами.

Закон Паскаля

Мы уже знаем, что отдельные слои и мелкие частицы жидкости и газа свободно перемещаются относительно друг друга по всем направлениям, в отличие от твердых тел. Это можно подтвердить простым опытом: если подуть на поверхность воды в стакане, то вода придет в движение.

Из-за того, что частицы газа и жидкости подвижны, давление, оказываемое на них, передаётся не только в направлении действия оказываемой силы, а в каждую точку жидкости или газа.

На рис.1а мы видим  сосуд, в

котором  находится  газ.  Частицы

газа  равномерно  распределяются

по  всему  сосуду.    Сосуд  сверху

закрыт поршнем, который   может

перемещаться вниз и вверх.

Надавим  на  поршень так,   чтобы

он немного погрузился  в  сосуд  и

сдавил газ.  В результате частицы,                        рис. 1

находящиеся под поршнем, уплот-

нятся (рис.1б).

Двигаясь, частицы газа будут перемещаться по всем направлениям и в результате этого перемещения их расположение опять станет равномерным, но уже более плотным, чем раньше (рис.1в). В результате давление газа всюду увеличится. Из этого можно сделать вывод, что дополнительное давление передается всем частицам газа. Если, например, давление на газ около самого поршня увеличится на 1 Па, то во всех точках внутри газа давление станет больше на столько же, т.е. на 1 Па. Давление газа и на поршень, и на стенки сосуда, и на дно сосуда также увеличится на 1 Па.

В 1648 году французский ученый Блез Паскаль опытным путём подтвердил то, что давление жидкости зависит от высоты её столба. Он вставил в закрытую бочку, наполненную водой, трубку диаметром 1см2, длиной 5 м и, поднявшись на балкон 2-го

этажа   дома,  вылил  в  эту  трубку  кружку  воды.

Когда  вода  в  ней   поднялась  до  высоты  ~  4 м,

давление воды в ней увеличилось настолько, что в

крепкой дубовой бочке образовались  щели, через

которые потекла вода.

Закон Паскаля гласит:

давление,  производимое  на  жидкость или газ,

передаётся в любую точку объёма жидкости и

газа без изменений во всех направлениях.

Закон объясняется подвижностью частиц жидкос-

тей и газов во всех направлениях.

Нам   нет   необходимости   повторять   опыт

Паскаля с бочкой,  но мы можем  воспользоваться

трубкой  Паскаля для подтверждения  истинности

его  утверждения.

На рис.2а изображён полый шар, имеющий в различных местах узкие отверстия. К шару присоединена трубка, в которую вставлен поршень. Если наполнить шар  водой и опустить  вниз    поршень,   то    из    всех   отверстий    шара

польется вода. Поршень давит на поверхность воды в трубке. Частицы воды, находящиеся под поршнем, уплотняясь, передают давление поршня другим, более глубоким слоям.

Из опыта следует,  что давление  поршня  передается  в  каждую  точку жидкости, заполняющей шар и в результате давления  часть  воды  выталкивается

из шара  в  виде струек,  вытекающих

из отверстий во всех  направлениях.

Если    шар   заполнить    дымом

(рис.2б) и вдвигать поршень в трубку,  то  из  всех

отверстий    шара    будут     выходить

струйки   дыма.    Этот   опыт    также

подтверждает,    что     газы,    как    и

жидкости,   передают   производимое

на них давление   во  все  стороны без              а)                 б)

изменений.                                                                   рис.2

Закон Паскаля положен в основу устройства многих механизмов.

Системы водоснабжения

Пневматическая система водоснабжения.

Принцип работы:

Насос из водоема закачивает в бак воду, сжимающую воздушную подушку, в результате сжимаемые частицы воздуха уплотняются и, следовательно, давление увеличивается. При достижении давления воздуха 400000 Н/м2 насос отключается и прекращает закачивать воду в бак.

По Закону Паскаля давление, производимое  на  жидкость (или газ) передаётся в любую точку объёма жидкости (или газа) без изменений во всех направлениях. Поэтому, при открытии крана вода, под действием давления воздуха, по магистральному трубопроводу поднимается в дома.

Этот   же    принцип   положен   в

основу  работы  опрыскивателя.

В опрыскивателях, используемых для

борьбы    с     сельскохозяйственными

вредителями,  давление  нагнетаемого

раствора яда - 500 000 Н/м2.

Жидкость распыляется при открытом

кране.

Гидравлические машины.

На основе использования закона Паскаля работают гидравлические машины. Основными частями гидравлической машины являются два цилиндра с поршнями, в цилиндрах под поршнями находится минеральное масло. Цилиндры соединены между собой трубкой, по которой масло может перетекать из одного цилиндра в другой.

Площади S1 и S2 цилиндров существенно                    существенно                     различны,  поршни    плотно   закрывают

цилиндры.   При действии   силы   F1    на

поршень  в узком цилиндре  с площадью

S1 в жидкости под поршнем создается

давление p, равное

По закону Паскаля такое же давление будет внутри жидкости во втором цилиндре. В результате на поршень во втором цилиндре со стороны жидкости действует сила :

.

Отсюда

Гидравлическая машина дает выигрыш в силе во столько раз, во сколько площадь ее большого поршня больше площади малого поршня.

Гидравлические машины используются в качестве домкратов для подъема грузов, в прессах для изготовления различных металлических и пластмассовых изделий, в тормозных системах.

На   самосвалах   устанавливаются

гидравлические подъемники.

Назначение подвижного цилиндра

-     увеличение   высоты   подъема

поршня.

Для опускания груза открывают

кран.

# Text boxes

ФИЗИКА

7класс

Закон Паскаля